## Slide 1: 정확도와 정합률의 정의
KIMM

## Slide 2: 세부과제목표 세부 요구 목표 정의

## Slide 3: 차량 다이나믹스 정확도 (속도예측) ModelFit: 85%이상
단위과제2
Ⅲ
ModelFit (결정계수, R2) : 원본데이터 분포 대비 추정데이터 분포의 정확도
  원본 데이터의 분산 SST(SSTOTAL)
  추정 데이터의 오차 SSE(SSERROR)
  SSR(SSREGRESSION)=SST-SSE
  R2= SSR/SSE
Speed
Sum of Squares
Residual Error (SSE)
Sum of Squares
Regression (SSR)
Sum of Squares
Total (SST)
T
R2=55%
Estimated Speed
Actual Speed
Sum of Squares Total (SST)
Sum of Squares
Regression (SSR)
Sum of Squares
Residual Error (SSE)

## Slide 4: 차량 다이나믹스 정확도 (속도예측) ModelFit: 85%이상
단위과제2
Ⅲ
ModelFit (결정계수, R2) : 원본데이터 분포 대비 추정데이터 분포의 정확도
  원본 데이터의 분산 SST(SSTOTAL)
  추정 데이터의 오차 SSE(SSERROR)
  SSR(SSREGRESSION)=SST-SSE
  R2= SSR/SSE
Speed
T
Sum of Squares
Residual Error (SSE)
Sum of Squares
Regression (SSR)
Sum of Squares
Total (SST)
R2=85%
Sum of Squares Total (SST)
Sum of Squares
Regression (SSR)
Sum of Squares
Residual Error (SSE)

## Slide 5: 전투차량 모션재현 정합률 85%이상
단위과제2
Ⅲ
모션재현 정합률 (동일 지역의 주행제어 시 자세 출력 히스토그램의 정합률)
  가정) 가상공간에서 동일 조향,가감속 입력이라도 동일경로의 주행은 절대 불가함 (만약 된다면 거짓말 or Overfitting )
  동일 지역(지역내 모두 유사한 패턴의 지형)에서 주행 중 조향 및 가감속 입력에 대한 롤, 피치 자세의 반응의 유사도가 중요
  평지에서의 모션재현 정합률
    ex) 평지에서 10kph직진 주행 중 조향각 10도 입력에 대한 RVCT 롤, 피치 히스토그램 정합률 95%
    ex) 평지에서 직진 가속 3m/s2 입력에 대한 RVCT 롤, 피치각 히스토그램 정합률 95%
  야지에서의 모션재현 정합률
    ex) 비평탄로 정속 주행 중 RVCT 롤, 피치각 히스토그램 정합률 88%
    ex) 비평탄로 가속 주행 중 RVCT 롤, 피치각 히스토그램 정합률 85%
Braking pedal angle
delta Pitch Angle
RVCT dPitch
Real dPitch
delta Pitch Angle
slice
Notes: https://docs.o3de.org/blog/posts/blog-motionmatching/

## Slide 6: 전투차량 모션재현 정합률 85%이상
단위과제2
Ⅲ
모션재현 정합률 (동일 지역의 주행제어 시 자세 출력 히스토그램의 정합률)
  데이터를 취득한 지역을 돌아다니며, 동일 속도, 동일 브레이킹 패달각에 대한 pich각 변화량의 분포를 안다면,
  히스토그램 정합률 정의: 동일 조향,가감속 입력에 대해 동일한 패턴의 자세변화 분포를 가진다
  정합률: AOverlap/(AReal+ARVCT-AOverlap)
Real dPitch
RVCT dPitch
Overlap
AReal
AOverlap
ARVCT
Notes: https://docs.o3de.org/blog/posts/blog-motionmatching/